## Slide 1: Identifiant Immeuble et Batiment Immeuble

## Slide 2: Lignes directrices
Ne pas révolutionner le fonctionnement à l’Hexaclé mais le compléter quand il est insuffisant
  Compatible avec l’initiative de l’IGN
On ne casse pas ce qui fonctionne déjà mais on l’améliore pour traiter
  Les cas Castor-Pollux (spécificités techniques)
  Les cas d’Hexaclé inexistant (spécificités géographiques)
Objectifs
  En finir avec le Multi-PM
  Traiter le problème des adresses inexistantes en ZMD
  Prendre en compte les problématiques de souscription client

## Slide 3: Règles de gestion
Identifiant Immeuble (IMB)
  L’Identifiant Immeuble est toujours présent (a minima à partir de la MAD)
  Il est invariant et a un cycle de vie lié au Bâti
  Sa composition est de la responsabilité de l’OI
  On peut toujours interroger la structure Immeuble et passer commande à partir d’un Identifiant Immeuble
Batiment (champ Batiment Immeuble)
  Lorsque l’Hexaclé est absent ou insuffisant, l’adresse peut être complétée par le champ BatimentImmeuble (champ libre)
  Si l’Hexaclé est suffisant (absence de BatimentImmeuble), on peut passer commande sur l’Hexaclé tout comme aujourd’hui
  C’est un champ libre issu du terrain qui doit parler au client
Le Batiment Imeuble n’est présent que si nécessaire
  Eviter l’inflation des IPE et des MAD
  Eviter de se poser des questions sur les cas courants qui fonctionnent bien alors que l’Hexaclé suffit
    Exemple : Bat1 et Bat3 sont présents dans l’IPE mais pas Bat2 : quid ? Est-ce une erreur ?

## Slide 4: Batiment Immeuble
Le champ BatimentImmeuble est présent si
  La même Hexaclé est en zône arrière de plusieurs PM distincts
  Le même couple (HexacleVoie + Numero) est en zône arrière de plusieurs PM distincts
  Dans le cas contraire, il n’est pas présent
Cas des Voies non numérotées
  Un seul Hexaclé : l’HexacleVoie et on se ramène au cas précédent
Cas d’une copro « à deux immeubles » partagée entre deux OI
  La règle « BatimentImmeuble » s’applique à l’union des IPE. Charge aux OI d’identifier le cas
Le BatimentImeuble n’est présent que si il est nécessaire
  Si l’Hexaclé existe il doit être renseigné en priorité

## Slide 5: Mise en pratique
IdImmeuble | Hexaclé | PM | Numéro | Cmplt | BatimentImmeuble
IMB1 | Hex1 | PM1 |  |  | BatA
IMB2 | Hex1 | PM2 |  |  | BatB
IMB3 | HexVoieA | PM3 |  |  | Le vieux Mas
IMB4 | HexVoieA | PM4 |  |  | Ferme du ruisseau
IMB5 | HexVoieB | PM5 | 12 | B | Castor
IMB6 | HexVoieB | PM6 | 12 | B | Pollux
IMB7 | Hex2 | PM7 |  |  | Bat1 (Bat2 signé par autre OI)
IMB8 | Hex2 | PM8 |  |  | 
IMB8 | Hex3 | PM8 |  |  | 
IMB9 | Hex4 | PM8 |  |  | 
IMB10 | Hex5 | PM9 |  |  | 
IMB11 | HexVoieC | PM10 | 15 |  | 
1 Hexaclé, 2 PM
1 HexacléVoie, 2 PM
(Pas de numéro)
1 Voie+Cmplt, 2 PM
(Pas d’Hexaclé)
1 Hexaclé, 2 PM (2OI)
Cas Standards
Pas de
BatimentImmeuble